## Slide 1
Config file
[SETTINGS]
device_num = 2 # 화면에 띄울 device 개수
[SG0]
nickname = a
device_type = 0 # device_type: 0 - SG384, 1 - APSYN420
ip_address = 172.22.22.203
max_power_dbm = 16.5
min_power_dbm = -110
curr_power_dbm = 0
max_freq_hz = 4050000000
min_freq_hz = 950000
curr_freq_hz = 0.0
[SG1]
nickname = b
device_type = 1
ip_address = 127.0.0.1
max_freq_hz = 20000000000
min_freq_hz = 0
curr_freq_hz = 0
max_phase_deg = 360
min_phase_deg = -360
curr_phase_deg = 0
ext_ref_freq_mhz = 10
각 컴퓨터마다 config 파일이 자동 생성됩니다.
각 spinbox의 현재 값이 config 파일의 curr_XXX_XXX에 저장됩니다.
Config 파일을 수정한 후 “Load config file” 버튼을 클릭하면, 모든 device 패널에 수정사항이 반영되고 각 spinbox의 값들이 curr_XXX_XXX 값으로 바뀝니다.
“Apply gradually”가 체크되어 있으면, 목표하는 power 값까지 0.2초마다 0.01 V씩 올라가거나 내려갑니다. (코드 상단에 선언된 POWER_STEP_SIZE, STEP_SLEEP_TIME으로 조정할 수 있습니다.) 값이 바뀌는 동안 power control panel은 disabled됩니다.
Vpp와 mW가 0인 경우, dBm의 값은 -100이 되도록 설정되어 있습니다. (코드 상단에 선언된 NEG_INF_DBM으로 조정할 수 있습니다. SG384 Type-N power output: +16.5 dBm to -110 dBm)
Config 파일에서 설정한 min, max 범위를 벗어나는 값을 입력한 경우, spinbox의 텍스트 색이 빨간색으로 바뀝니다. 이 경우, “Apply” 버튼을 눌러도 해당 값이 적용되지 않습니다.
Spinbox의 값이 변경되면 배경이 노란색으로 바뀌고, “Read”나 “Apply” 버튼을 누르면 배경이 다시 흰색으로 바뀝니다. 즉, 현재 device에서의 값과 같으면 흰색, 다르면 노란색입니다.
Signal Generator Controller Manual
김경혜